БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Громадські будинки та споруди					с. 26 ДБН В.2.2-9-99

Додаток Г

(обов’язковий)

ПАРАМЕТРИ ЗОН, ПРОСТОРІВ І ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

| Г.1 Зона для розміщення крісла-коляски повинна мати ширину не менше 90 см і довжину не менше 150 см. |  |
| --- | --- |

| Г.2 Смуга руху в будинках та на ділянці при односторонньому русі повинна бути завширшки не менше 150 см, |  |
| --- | --- |
| при двосторонньому русі - не менше 180 см, тому що слід передбачати розміщення на ній інваліда на колясці та іншої особи. |  |
| Г.З Висота проходу до низу конструкцій, що виступають, має бути не менше 2,1м. |  |

| Г.4 Розміри площадки для повороту крісла-коляски на 90° повинні бути не менше 1.3 м х 1.3 м. для повороту на 180° - не менше 1,3 м х 1 ;5 м, для розвороту на 360° потрібна площадка не менше 1.5мх 1.5м. |  |
| --- | --- |
| Ширина балконів, лоджій та галерей має бути не менше 1,5 м у просвіті. |  |
| Простір під елемент будівель, обладнання та меблів, що використовується для проїзду крісла-візка, повинен мати ширину по фронту обладнання чи меблів не менше 0,6 м і висоту не менше 0,6 м над рівнем підлоги чи пішохідного шляху. |  |

| Г.5 Об'єкти і пристрої (поштові скриньки, укриття таксофонів, інформаційні шити та ін.), що розміщуються на стінах будинків, споруд або окремих конструкціях, а також елементи і частини будинків та споруд, що виступають, не повинні скорочувати простору, необхідного для проїзду та маневрування крісла-коляски. |  |
| --- | --- |

| Г. 6 В місцях перепаду рівнів, що перевищують 0,04 м, між горизонтальними дільницями пішохідних шляхів або підлоги в будівлях і спорудах потрібно передбачати пандуси і сходи. Конструкції пандусів і їх огорож потрібно виконувати з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менш 2 годин. |  |
| --- | --- |
| У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси, величина внутрішнього радіуса яких повинна прийматися згідно з нормами (ВСН 62), але не менше 5,5 м. |  |
| Ухил кожного маршу пандуса в залежності від його довжини необхідно приймати згідно з нормами (ВСН 62). але він не повинен перевищувати 8 % (1:12). |  |
| Якщо на шляхах руху перепад рівнів підлоги менше 0,2 м, допускається приймати уклон пандуса не більше 10 % (1:10). |  |

| Г.7. Пандус, що служить шляхом евакуації з другого поверху та вище розташованих поверхів, повинен бути зв’язаний безпосередньо з виходом назовні з будівлі та споруди. |  |
| --- | --- |

| Г.8. Ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не менше 1,2 м, при двосторонньому – не менше 1.8 м. |  |
| --- | --- |

| Г.9. На початку і в кінці кожного підйому пандуса необхідно влаштовувати горизонтальні площадки шириною не менше ширини пандуса та довжиною не менше 1,5 м. Довжина проміжних горизонтальних площадок гвинтового пандуса по внутрішньому його радіусу повинна бути не менше 2 м. |  |
| --- | --- |
| При зміні напрямку пандуса ширина горизонтальної площадки повинна забезпечувати можливість повороту крісла-візка. |  |

| Г.10. По зовнішніх бокових краях пандуса та площадок необхідно передбачати бортики висотою не менше 0,05 м. |  |
| --- | --- |

| Г.11. По обох сторонах пандуса чи сходового маршу повинні бути передбачені огорожі висотою не менше 0,9 м з поручнями. Поручні в цих випадках повинні бути подвійними на висоті 0,7 та 0,9 м, а для дітей дошкільного віку – 0,5 м. |  |
| --- | --- |
| Довжина поручнів повинна бути більшою за довжину пандуса чи маршу сходів з кожного боку не менше ніж на 0,3 м. |  |
| Поручні повинні бути круглого перетину діаметром не менше 0,03 м і не більше 0,05 м, чи прямокутного розрізу товщиною не більше 0,04 м |  |

| Г.12. Ступені сходів на шляху руху інвалідів повинні бути глухими, рівними, без виступів та з шереховатою поверхнею |  |
| --- | --- |

| Г.13. Поверхні покриття пішохідних шляхів та підлоги приміщень в будівлях та спорудах, якими користуються інваліди, повинні бути твердими, міцними та не допускати ковзання. |  |
| --- | --- |

| Г.14. Килимові покриття повинні щільно прикріплятися, особливо по краях килимів. Товщина покриття з ворсового килима не повинна перевищувати 0.013 м з врахуванням висоти ворсу. |  |
| --- | --- |

| Г.15. Зона обслуговування маломобільних відвідувачів біля столів, прилавків та робочих місць повинна мати вільний простір в плані розмірами 0,9 х 1,5 м. |  |
| --- | --- |

| Г.16. Робочі поверхні кіосків, прилавків для торгівлі та обслуговування населення, стійок або їхніх частин в гардеробах, буфетах, реєстратурах, вікна касових кабін і т.п. необхідно розташовувати на висоті не більше 0,8 м від рівня пішохідної частини шляху чи підлоги приміщення. |  |
| --- | --- |

| Г.17. При проектування інтер’єрів, підборі та розташуванні технологічного та іншого обладнання, приладів та пристосувань необхідно виходити з того, що зона досяжності для відвідувачів у кріслах-візках, розташована збоку від нього, знаходиться в межах не вище 1,4 м і не нижче 0,3 м від підлоги. |  |
| --- | --- |
| При фронтальному підході зона досяжності повинна бути не вище 1,2 м і не нижче 0,4 м. |  |

| Г.18. Ручки, важелі, крани, кнопки електричних вимикачів та різноманітних апаратів, електричні розетки, отвори торгових, квиткових та інших автоматів та інші пристрої, призначені для обслуговування інвалідів та пристарілих, необхідно розташовувати на висоті не більше 1 м від рівня підлоги і на відстані не менше 0,4 м від бокової стіни приміщення. |  |
| --- | --- |

| Г.19 Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-візку повинні мати ширину не менше 1,65 м., глибину – 1,8 м. Двері мають відчинятися назовні. |  |
| --- | --- |
| В санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для інвалідів, що пересуваються за допомогою крісел-візків, допоміжних засобів або пристосувань, необхідно передбачати встановлення поручнів, штанг, підвісних трапецій або іншого обладнання, а душові кабіни для інвалідів обладнувати стаціонарним або відкидним сидінням. В призначеній для інвалідів кабіні туалету загального користування необхідно передбачати, крім того, гачки для одягу, милиць та інших речей. |  |

| Г.20. В раковинах рекомендується застосування водопровідних кранів важільної та нажимної дії, а також керованих електронними приладами. |  |
| --- | --- |

| Г.21. В розташованих в туалетах загального користування кабінах для інвалідів необхідно передбачати кнопку дзвінка, якою можна користуватися з унітазу чи від дверей. Електричний дзвінок чи інформатор повинні бути розташовані у черговій кімнаті при туалеті. |  |
| --- | --- |

| Г.22. Всі елементи стаціонарного обладнання, призначені для користування інвалідами, повинні бути безпечно та надійно закріплені. Кріпильні деталі облаштування, регуляторів, електричних вимикачів і т.п. не повинні виступати за площину стін чи елементу, що закріплюється. |  |
| --- | --- |

| Г.23. Ручки, запірні чи інші пристосування на дверях, що ведуть до приміщень, де небезпечно знаходитися людям з повним чи частково втраченим зором, повинні мати одноманітну для таких приміщень розпізнавальну рельєфну та фактурну поверхню. |  |
| --- | --- |

| Г.24. Усі доступні для інвалідів місця загального призначення, будівлі та споруди повинні бути означені знаками та символами, зокрема місця паркування особистого автотранспорту; зупинки громадського транспорту; пристосовані для інвалідів входи в будівлі, споруди та переходи через транспортні комунікації; громадські туалети (вбиральні), лазні і т.п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |